Спецификация на поставку автомобильной техники.

ЛОТ №1.

Поставка мусоровоза КО-404-3 (или эквивалент).

Место поставки: 155060 Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.10

Сроки  поставки: в течение  15-рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

- Количество – 1 шт.

- Краткие технические характеристики:

| Модель мусоровоза | КО-404-3 (или эквивалент) |
| --- | --- |
| Назначение | Мусоровоз предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов. В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Загрузка отходов в кузов производится из контейнера боковым манипулятором. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой. |
| Базовое шасси | ГАЗ-3307 (или эквивалент) |
| Мощность двигателя, л.с | 111,5 |
| Тип топлива | бензин |
| Вместимость кузова, м3 | 8,0 |
| Масса загружаемых отходов, кг | 3100 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 1,5 до 4 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 500 |
| Масса спецоборудования, кг не более | 2000 |
| Полная масса, кг | 7850 |
| длина | 6600 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3200 |
| Соответствие нормам токсичности: | EURO-3 |
| Год выпуска и состояние | 2010,новый, без пробега, не бывший в употреблении |
| Комплект инструмента для ремонта и обслуживания (по комплектации завода-изготовителя) | Наличие |
| Запасное колесо (по комплектации завода-изготовителя) | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Справка-счет (или документ ее заменяющий) | Наличие |
| Сервисная книжка | Наличие |
| Регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» | Наличие |
| Предпродажная подготовка | Проведена |
| Гарантийный период (срок предоставления гарантии) | В соответствии со сроком гарантии завода-изготовителя |

Начальная (максимальная) цена контракта – 920,0 тыс. руб.

Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, 2010 года выпуска.

Обеспечение предпродажной подготовки товара при передаче заказчику в соответствии с  требованиями, предусмотренными инструкцией завода-изготовителя.

Предоставление на момент поставки всех необходимых документов для регистрации в ГИБДД или органах Гостехнадзора.

При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

- счет-фактуру Поставщика;

- товарно-транспортную накладную;

- техническую и сервисную документацию;

-	иную необходимую документацию установленного образца.

ЛОТ №2.

Поставка автомобиля УАЗ Patriot 3163-332 (или эквивалент).

Место поставки: 155060 Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.10

Сроки  поставки: в течение  15-рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

1.Количество – 1 шт.

2.Краткие технические характеристики:

| Модель автомобиля | УАЗ Patriot 3163-332 (или эквивалент) |
| --- | --- |
| Назначение | Внедорожник, позволяющий комфортно эксплуатировать автомобиль как в городских условиях, так и в условиях полного бездорожья. |
| Комплектация | Limited (или эквивалент) |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина,мм | 4647 |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2100/1953 |
| Высота, мм | 1900 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600 / 1600 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Снаряженная масса, кг | 2170 |
| Полная масса, кг | 2770 |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-409.10 |
| Рабочий объем, л | 2.3 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 116 (85) при 3900 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 135 |
| Емкость топливных баков, л | 87 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Шины | 225/75 R16 или 235/70 R16 |
| Цвет | Светло-серебристый (металлик) |
| Окраска бамперов и молдингов в цвет кузова | Наличие |
| Литые диски | Наличие |
| Пластиковый контейнер запасного колеса | Наличие |
| Энергопоглощающие стекла | Наличие |
| Дуги багажника | Наличие |
| ABS | Наличие |
| Отделка интерьера велюром | Наличие |
| Коврики в салон | Наличие |
| Коврик в багажник | Наличие |
| Сетка в багажник | Наличие |
| Гидроусилитель руля | Наличие |
| Центральный замок | Наличие |
| CD/MP3 магниола, 2 динамика, антенна | Наличие |
| Сигнализация | Наличие |
| Зимний пакет (подогрев сидений, дополнительный отопитель, аккумулятор повышенной емкости) | Наличие |
| Кондиционер | Наличие |
| Откидные сиденья в багажном отделении | Наличие |
| Электростеклоподъемники передних дверей | Наличие |
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | Наличие |
| Противотуманные фары (передние) | Наличие |
| Петли для крепления груза в багажнике | Наличие |
| Люк крыши с электроприводом | Наличие |
| Комплект инструмента для ремонта и обслуживания (по комплектации завода-изготовителя) | Наличие |
| Запасное колесо | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | Наличие |
| Справка-счёт (или документ её заменяющий) | Наличие |
| Сервисная книжка | Наличие |
| Год выпуска и состояние автомобиля | 2010,новый, без пробега, не бывший в употреблении |
| Гарантийный период (срок предоставления гарантии) | 24 месяца или 50000 км пробега (что наступит ранее) |

Начальная (максимальная) цена контракта – 592,0 тыс. руб.

Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, 2010 года выпуска.

Обеспечение предпродажной подготовки товара при передаче заказчику в соответствии с  требованиями, предусмотренными инструкцией завода-изготовителя.

Предоставление на момент поставки всех необходимых документов для регистрации в ГИБДД или органах Гостехнадзора.

При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

- счет-фактуру Поставщика;

- товарно-транспортную накладную;

- техническую и сервисную документацию;

-	иную необходимую документацию установленного образца.